## Slide 1
PROJECT INTRODUCTION
GLIDE-SPEC 40
Technical Anti-Chafing Stick
20g Powder-in-Balm Stick
Marathon · Trail Running · Long-distance · Military Ruck March
Development Baseline: Rev.7.3 | Engineering Status: Phase C Pilot Preparation

## Slide 2
GLIDE-SPEC 40 | 02 / 08
무엇을 만들고 있는가
장시간 고강도 활동 시 발생하는 피부 마찰 문제를 해결하는 기능성 스틱
GLIDE-SPEC 40 — Co-founder Discussion Baseline
GLIDE-SPEC 40은 장시간 달리거나 걷는 상황에서 발생하는 피부 마찰을 줄이기 위한 스틱형 제품입니다. 의류나 피부 간의 반복 마찰로 인한 쓸림(Chafing)을 방지하여 기동력과 집중력을 보존합니다.
주요 사용 부위
• 허벅지 — 다리 간 지속 마찰로 가장 빈번한 찰과상 발생 부위
• 사타구니 — 땀과 열이 집중되어 심한 쓸림과 통증이 발생하는 부위
• 겨드랑이 — 팔의 반복 스윙 및 배낭 스트랩 압박 마찰 부위
• 발 & 뒤꿈치 — 신발 내 전단 하중으로 물집과 피부 탈락이 발생하는 부위
핵심 개발 방향
• 마찰 감소 — 전단 미끄럼성을 확보하여 동적 마찰 계수 최소화
• 지속성 — 땀과 수분에 쉽게 씻겨나가지 않는 견고한 필름 유지
• 사용감 — 도포 직후 번들거림이나 끈적임 없는 보송한 마무리
• 전이 최소화 — 의류, 양말, 군복으로 유분과 성분이 묻어나지 않도록 제어

## Slide 3
GLIDE-SPEC 40 | 03 / 08
제품의 개발 방향
Rev.7.3 개발 기준선 — 4대 기능 시스템 구조
GLIDE-SPEC 40 — Co-founder Discussion Baseline
단순 유분막 형성에 의존하지 않고, 4개의 상호 보완적인 화학 시스템으로 분업화된 구조를 설계했습니다.
Powder System
→ 마찰 저감 & 표면감
구상 실리카 및 기능성 파우더. 마이크로 볼베어링 역할을 수행하여 마찰 저항을 줄이고, 땀과 유분을 흡착해 보송한 건식 표면감을 부여합니다.
Wax System
→ 스틱 구조 & 사용성
합성 왁스 및 식물성 왁스 블렌드. 상온(25°C)에서 단단한 스틱 형상을 지지하고, 피부 도포 시 일정한 양이 균일하게 발리도록 경도를 제어합니다.
Silicone System
→ Spread & Slip
경량 실리콘 오일 복합체. 도포 초기 뭉침 없이 피부 전체에 얇고 매끄럽게 펴 발리는 슬립성과 산뜻한 피부 감촉을 형성합니다.
Resin System
→ 지속성 & 필름 형성
MQ Silicone Resin 고형분. 도포 후 피부 표면에 땀과 수분에 견디는 보호막을 형성하여 장거리 활동 내내 윤활층이 유지되도록 합니다.
* 세부 원료 전체 목록과 개별 배합비는 본 자료에서 생략하며, 각 시스템별 기능적 역할과 물성 제어에 집중합니다.

## Slide 4
GLIDE-SPEC 40 | 04 / 08
제품보다 개발 과정에 더 큰 차이가 있다
기록과 통계적 검증을 기반으로 한 제품 개발 프로세스
GLIDE-SPEC 40 — Co-founder Discussion Baseline
원료 규격
→
배합 설계
→
Pilot 제조
→
QC 실측
→
실제 데이터
→
통계적 검증
→
최적화
기존 화장품/스틱 개발 방식
• 경험과 주관적 촉감 중심의 단순 시행착오(Trial & Error) 반복
• 제조 조건(온도, 교반)과 품질 측정 데이터가 체계적으로 남지 않음
• 배치 간 품질 편차가 발생했을 때 원인 규명과 수정이 어려움
GLIDE-SPEC 40의 엔지니어링 개발 방식
• 투입 원료의 Lot 실측치와 제조 공정 변수(온도/속도) 전수 기록
• 경도, 전이도, 용융 거동 등 정량적 QC 지표의 통계적 검증
• 축적된 실측 데이터를 기반으로 다음 포뮬러를 체계적으로 최적화

## Slide 5
GLIDE-SPEC 40 | 05 / 08
현재는 실제 Pilot을 준비하는 단계
엔지니어링 프레임워크 구축 완료 및 물리적 제조 진입 직전
GLIDE-SPEC 40 — Co-founder Discussion Baseline
완료된 엔지니어링 자산 (Completed)
• 제품 개발 기준 확정 (Rev.7.3 Baseline)
• 원료 규격 및 배합 데이터 구조 확립
• QC 측정 지표 및 품질 데이터 구조 표준화
• 실험계획법(DOE) 및 통계 분석 Framework
• 포뮬러 최적화 및 적격성 평가(Qualification) 엔진
• 코드 및 배합 형상 관리(Revision Tracking)
• 기초 시스템 테스트 31/31 Unit Tests Pass
현재 위치 (Current Focus)
Phase C — Physical Pilot Execution
이론적 계산 및 데이터베이스 구축을 마치고, 실제 실험실 환경에서 원료를 계량·제조하는 실행 단계로 진입합니다.
직전 다음 단계 (Immediate Next)
실제 원료 입고 → Pilot 제조 (18 Runs) → QC 실측 → 통계적 Qualification
중요 원칙: Production Model은 아직 Qualified(공식 자격 승격) 상태가 아닙니다.
공개 벤치마크 데이터로 알고리즘 안정성은 검증했으나, 실제 제품 자격은 향후 파일럿 실측 데이터가 확보되어야 최종 판정됩니다.

## Slide 6
GLIDE-SPEC 40 | 06 / 08
이제부터는 실제 실행이 중요하다
실제 파일럿 제조부터 초기 양산 검토까지의 8단계 로드맵
GLIDE-SPEC 40 — Co-founder Discussion Baseline
01
원료 공급사 확보
핵심 원료(Resin, Wax, Silicone 등)의 공급선 컨택, CoA 및 샘플 입고
02
제조/Pilot 파트너 확보
소량 파일럿 조제 및 시험 생산이 가능한 OEM/연구 파트너 섭외
03
18-run Pilot 실행
무작위 제조 순서와 중심점 4회 반복이 설계된 18개 시험 배치 제조
04
QC 및 제조 데이터 확보
경도(gf), 도포 전이량(g), 온도 편차 등 정량적 물성 실측치 계측
05
실제 사용자 테스트
마라톤 풀코스, 트레일러너, 군장 행군 대상자 필드 쓸림 방어 테스트
06
결과 분석 및 최적화
실측치 회귀 분석 및 한계 영역 파악을 통한 Formula Refinement
07
Confirmation Run
최종 확정 포뮬러에 대한 재현성 검증 및 생산 규격 승격
08
초기 생산 검토
초기 목표 3,000개 생산 준비 (Target COGS ~₩2,950 / unit)

## Slide 7
GLIDE-SPEC 40 | 07 / 08
첫 제품은 GLIDE-SPEC 40
단일 제품에서 시작하여 기능성 제품 라인업과 개발 플랫폼으로의 확장
GLIDE-SPEC 40 — Co-founder Discussion Baseline
Step 1
GLIDE-SPEC 40
초경량 테크니컬 안티체이핑 스틱 • 마라토너/장거리 행군 타깃 검증 • 극단적 마찰 환경에서의 명확한 효능 입증 • 확실한 효능을 통한 초기 코어 팬덤 구축 • 초기 생산 목표: 3,000개
Step 2
Sports / Outdoor Functional
스포츠·아웃도어 기능성 라인업 확장 • 땀/수분 제어 기능성 제품군 • 쿨링 및 피부 보호 제형 확장 • 러닝, 등산, 사이클, 군용 맞춤 스펙 • 데이터 기반 배합 시스템 재활용
Step 3
데이터 기반 제품 개발 시스템
시행착오를 줄이는 포뮬레이션 플랫폼 • 원료-공정-QC 데이터베이스 자산화 • 신제품 개발 주기 및 R&D 비용 획기적 단축 • 반복 가능하고 재현성 높은 B2B/브랜드 기반 • 제조 데이터 기반의 진입 장벽 구축
장기적으로는 Anti-Chafing 제품 하나에 머무르지 않고, 스포츠·아웃도어용 기능성 제품으로 확장할 수 있는 기반을 만드는 것이 목표입니다.
* 본 내용은 과장된 사업 계획서가 아니며, 첫 번째 제품을 성공적으로 론칭한 이후 함께 논의하며 발전시켜 나갈 장기적 방향성입니다.

## Slide 8
GLIDE-SPEC 40 | 08 / 08
지금 필요한 것은 실제 실행이다
엔지니어링 설계를 바탕으로 함께 만들어갈 실행 과제
GLIDE-SPEC 40 — Co-founder Discussion Baseline
현재 기술 개발 기준과 데이터 분석 구조는 상당 부분 준비되어 있습니다. 이제 책상 위의 계획을 실제 제품과 사업으로 완성할 파트너가 필요합니다.
앞으로 필요한 실제 실행
• 제조사 및 원료사 네트워크 (OEM/ODM 소통 및 협상)
• 실제 Pilot 제조 현장 실행 및 샘플 관리
• 사용자 필드 테스트 진행 (러닝 크루 / 군 장병)
• 타깃 시장 검증 및 고객 피드백 정량화
• 초기 판매 및 유통 채널 확보 (크라우드펀딩 / D2C)
• 사업 운영 전반 및 일정 관리
함께 결정할 사항
• 역할 분담 (R&D/시스템 vs 사업개발/운영)
• 제조 방식 (자체 파일럿 연구소 조제 vs 외주 OEM 진행)
• 초기 자금 조달 및 예산 배분 계획
• 초기 시장 진입 전략 (러너 커뮤니티 vs 군수/아웃도어)
• 첫 생산(3,000개) 및 론칭 타임라인 확정
• 지분 및 파트너십 구조
“이제 이 프로젝트를 실제 제품과 사업으로 만들어가는 단계입니다.”